福建省工程建设地方标准  DB

工程建设地方标准编号：DBJ/T13-XXX-20XX

住房和城乡建设部备案号：JXXXXX-20XX

福建省房屋建筑工程质量                       监督检测与管理规程

Specification for supervision,inspection and

management of building engineering quality in Fujian

XXXX-XX-XX 发布                 XXXX-XX-XX实施

福建省住房和城乡建设厅发布

福建省工程建设地方标准

福建省房屋建筑工程质量

监督检测与管理规程

Specification for supervision,inspection and

management of building engineering quality in Fujian

工程建设地方标准编号：DBJ/T13-XXX-20XX

住房和城乡建设部备案号：JXXXXX-20XX

主编单位：福建省建设工程质量安全监督总站

厦门市建设工程质量安全监督站

批准部门：福建省住房和城乡建设厅

施行日期：XXXX年 XX 月XX 日

福建省住房和城乡建设厅关于批准发布xxxxxxx的通知

住建部关于同意xxxxx备案的函

前  言

本规程是根据福建省住房和城乡建设厅《关于下达2010年第二批建设科学技术计划的通知》（闽建科函[2010]173号）的要求，编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考国内外相关标准，并在广泛征求意见的基础上，编制了本规程。

本规程共7章4个附录，主要技术内容包括：1.总则；2.术语；3.一般规定；4.监督检测项目和频次；5.抽样与检测；6.监督检测不合格处理；7.监督检测管理；附录等。

本规程由福建省住房和城乡建设厅负责管理，由福建省建设工程质量安全监督总站、厦门市建设工程质量安全监督站负责具体技术内容的解释。各单位执行过程中如有意见或建议，请及时反馈给福建省住房和城乡建设厅建筑节能与科学技术处（地址：福州市北大路242号，邮编：350001）和福建省建设工程质量安全监督总站（地址：福州市仓山区金山街道亭洲路6号福建省住房和城乡建设厅金山办公楼6楼,邮编：350028 ）。

本规程主编单位：福建省建设工程质量安全监督总站

厦门市建设工程质量安全监督站

本规程参编单位：漳州市建设工程质量监督站

福建省九龙建设集团有限公司

中国建材检验认证集团厦门宏业有限公司

厦门市建设工程质量安全管理协会

福州市建设工程质量监督站

福建省建筑科学研究院

惠安县建设工程质量监督站

本规程主要起草人： 陈隽峰、田明生、谢建华、罗钦云、陈旭龙、陈周与、黄曙婷、林树勋

陈加才、庄毅伟、蔡厦苗、陈苓、周小明、何世华、郭军、杜朝阳

苏史周、 鄢礼传、王生炫、林鹭婷

本规程主要审查人：李晓斌、辛达帆、张书锋、吴邦彦、翟向东、陈建平 、杨德章

目  次

1  总  则	1

2  术  语	2

3 一般规定	3

4 监督检测项目及频率	4

4.1 监督检测项目	4

4.2 监督检测频率	4

5  抽样与检测	5

5.1主要建筑材料抽样	5

5.2 结构实体监督检测	5

6  监督检测结果处理	6

7 监督检测管理	10

附录A  监督检测结果通知书	11

附录B  责令改正（整改）通知单	12

附录C  监督抽样方法	13

附录D  监督抽样单格式表	15

本规程用词说明	26

引用标准名录	27

附：条文说明	28

Contents

1  General Provisions	1

2  Terms	2

3  General Requirements	3

4  Items And Frequency Of Supervision And Inspection	4

4.1  Items Of Supervision And Inspection	4

4.2  Frequency Of Supervision And Inspection	4

5  Sampling And Inspection	5

5.1 Sampling Of Main Building Materials	5

5.2 Structural Entity Supervision And Inspection	5

6  Supervision And Inspection Results Processing	6

7  Supervision And Inspection Management	10

Appendix A  Notification Of Supervision And Inspection Results	11

Appendix B  Notification Of Rectification Command	12

Appendix C  Sampling Method	13

Appendix D  Notification Format Of Supervision And Sampling	15

Explanation Of Wording In This Specification	26

Normative Tandard	27

Addition:Explanation Of Provisions	28

1  总  则

1.0.1  为规范福建省房屋建筑工程质量监督检测，提升房屋建筑工程质量监督检测与管理水平，确保检测质量，制定本规程。

1.0.2  本规程适用于我省新建、改建、扩建的房屋建筑工程的质量监督检测与管理工作。

1.0.3  房屋建筑工程质量监督检测与管理除应符合本规程外，尚应符合国家、行业和福建省现行有关标准的规定。

# 2  术  语

2.0.1  工程质量监督机构  construction engineering quality supervision institutions

受县级以上地方人民政府建设主管部门委托，经省级建设主管部门考核认定，依据有关法律、法规和工程建设强制性标准，对工程建设实施过程中各参建责任主体和工程质量检测（监测）机构等相关单位的质量行为及工程实体质量具体实施监督管理的技术执法单位，简称监督机构。

2.0.2  工程质量监管人员  engineering quality supervisor

经省级建设主管部门考核合格，依法从事房屋建筑工程质量监督工作的人员，或取得相应行政执法证、从事房屋建筑工程质量管理工作的建设主管部门工作人员，简称监管人员。

2.0.3  监督检测  supervision and inspection

建设主管部门或工程质量监督机构对施工现场建筑材料、构配件和设备进行测试或使用便携式仪器、设备对工程实体采取试样或盲样检测的一种监督手段。

2.0.4  盲样委托  consignments by blind samples

# 委托内容不体现样品来源等工程信息的一种监督检测委托形式。

2.0.5  主要建筑材料  main building materials

用于房屋建筑工程中的钢筋、钢筋接头、水泥、混凝土、砂、掺合料、外加剂等材料。

# 3 一般规定

3.0.1  房屋建筑工程质量监督检测由建设主管部门或监督机构组织实施。

3.0.2  监督检测工作主要有以下几种形式：

1  监督检测工作由建设主管部门或工程质量监督机构委托有资质的检测机构在监管人员的监督或通过盲样委托完成；

2  监督检测工作由具备相应资格的监督机构完成。

3.0.3  建设主管部门或监督机构开展监督检测应满足下列要求：

1  监督检测的项目应通过计量认证；

2  监督检测人员应具有建设主管部门颁发的相应检测项目的岗位证书。

3.0.4  监督检测需委托有资质的检测机构进行的，受委托的检测机构应符合下列要求：

1  检测机构受委托的监督检测项目应通过计量认证，并取得建设主管部门颁发的相应检测资质；

2  受委托的检测机构不宜与所监督检测的工程项目存在检测合同关系或其它利益关系。

3.0.5  建设主管部门或监督机构在委托有资质的检测机构进行检测时，应签订书面委托合同，明确检测内容、范围及双方责任义务等。

3.0.6  受委托的检测机构实施监督检测工作前，应提前制定具体的检测实施方案。

3.0.7  受委托的检测机构在施工现场实施监督检测时，监管人员应到场监督,施工单位和监理单位见证抽样或检测过程并现场签字确认。

3.0.8  对主要建筑材料的监督抽样，宜同时抽取初检样和复检样，并分别封样标识。

3.0.9  建设主管部门或监督机构对主要建筑材料的监督检测宜采取盲样委托。盲样委托应建立盲样委托管理机制，作好监督盲样抽样信息输入、盲样标识，接触样品信息的有关人员不得泄漏与样品有关信息。当盲样检测完成后，建设主管部门或监督机构将工程信息与检测报告对应，出具监督检测结果通知书。监督检测结果通知书格式按照本规程附录A执行。

3.0.10  监管人员收到监督检测不合格报告或监督检测结果不合格通知书后应及时发出《责令整改通知书》，《责令整改通知书》格式按照本规程附录B执行。

# 4 监督检测项目及频率

4.1 监督检测项目

4.1.1  主要建筑材料的监督检测项目及检测依据详见附录C.0.1。主要检测项目应包括下列内容：

1 钢筋:力学性能（屈服强度，抗拉强度，断后伸长率）、重量偏差、工艺性能（弯曲性能）、抗震性能；

2 钢筋接头：力学性能（拉伸试验）、弯曲性能（闪光对焊接头）；

3 水泥：强度、凝结时间、安定性；

4 混凝土：抗压强度、拌合物氯离子含量（厂区内预拌混凝土）；

5 砂：氯离子含量、贝壳含量（净化砂）、石粉含量（人工砂）、含泥量（天然砂）；

6 粉煤灰：细度、需水量比；

7 矿渣粉：比表面积、活性指数、流动度比；

8 外加剂：减水率、凝结时间差、抗压强度比、含气量、限制膨胀率（膨胀剂）。

4.1.2  结构实体监督检测项目及检测依据详见本规程附录C.0.2，主要检测项目应包括下列内容：

1  承重结构实体（柱、墙、梁、节点）混凝土强度；

2  住宅工程现浇楼板厚度。

4.2  监督检测频率

4.2.1  主要建筑材料监督检测频率应符合下列规定：

1  结构材料力学性能。每年应定期或不定期开展钢筋和水泥（使用自拌混凝土的工程项目）物理力学性能的监督检测，累计监督检测的工程项目不少于主体结构施工阶段工程项目总数的10%；

2  对辖区内每家预拌商品混凝土专业企业或分厂（分站）抽测掺合料、预拌混凝土质量每半年不少于1次，抽测水泥、砂、外加剂质量每年不少于1次；

3  结构受力钢筋接头力学性能。每年应定期或不定期开展钢筋接头力学性能监督检测，累计监督检测的工程项目不少于主体结构施工阶段工程项目总数的10%；

4  其它建筑材料的监督检测可根据辖区质量管理动态情况开展。

4.2.2  结构实体监督检测频率应符合下列规定：

1  对混凝土结构工程项目，按工程项目监督检测承重结构实体混凝土强度不少于1个构件。工程项目中有柱、墙砼设计强度比梁、板混凝土设计强度高两个等级及以上的梁柱（墙）节点，还应对梁柱（墙）节点混凝土强度监督检测不少于1个构件；

2  对住宅工程，按单位工程监督检测现浇楼板厚度不少于3块；

3  结构实体其它监督检测项目可根据辖区质量管理动态情况开展。

# 5  抽样与检测

5.1主要建筑材料抽样

5.1.1  主要建筑材料的抽样，应从进场验收合格的材料中随机抽取，或在施工作业面上随机抽取，并在抽样单中注明使用部位等信息。

5.1.2  对钢筋接头的监督抽样，应从现场相应的工程结构中随机截取。

5.1.3  监管人员应及时对样品作唯一性标识和封样。标识应符合下列规定:

1  按取样时间顺序连续编号，不得空号、重号；

2  标识内容宜包括：样品名称、规格、强度等级、制取日期；

3  标识应字迹清晰、附着牢固。

5.1.4  监管人员现场抽样时，应收集相应的质量证明资料，并如实填写抽样单。施工单位和监理单位人员应对抽样单进行确认并签字。对预拌商品混凝土企业的抽样应经企业负责人确认并签字。抽样单格式宜按本规程附录D执行。

5.1.5  现场抽测的样品应由监管人员负责送至检测部门，确保抽样样品的真实性和完整性。

5.2 结构实体监督检测

5.2.1  工程实体检测抽检部位应当由监管人员在图纸上随机抽取，并经工程监理单位及施工单位确认。

5.2.2  承重结构实体（柱、墙、梁、节点）混凝土强度检测可采用回弹法、超声回弹综合法、钻芯法、回弹钻芯综合法。

5.2.3  混凝土强度回弹检测应在构件表面明显标识出测区位置及分布，并在原始记录中记录测区布置示意图和混凝土外观质量情况。碳化深度测量点也应有明显标识。

5.2.4  现浇楼板厚度检测时，抽取3块楼板进行量测，每块楼板沿着对角线量测3处或抽取3块楼板复核施工、监理单位的检查情况。检测部位宜选在客厅或楼板跨度较大处；对于楼板厚度偏差较大的部位宜增加楼层净高监督检测，净高监督检测位置宜与楼板厚度监督检测位置同处。检测点位置应标识清晰记号（若采取无损检测的，宜在楼板面、板底均标识清楚），并在原始记录中记录实际检测点离各边墙体（轴线）的距离。检测点布置宜按房间对角线位置选择3个点，3个点分别在房间对角线1/4、1/2、3/4位置附近，在实测位置上标识检测点位置。

5.2.5  填写结构实体监督检测记录时应详细写明单位工程名称，检测构件的具体轴线位置，确保能溯源到监督检测部位。

5.2.6  工程质量实体的其它项目监督检测，也应在实体检测部位相应位置做出明显的标识。

6  监督检测结果处理

6.0.1  受委托的检测机构应及时将检测报告送达建设主管部门或工程质量监督机构。建设主管部门或工程质量监督机构收到监督检测报告后应及时将监督检测情况录入到“福建省工程项目建设监管系统”,对于检测结果不合格的，建设主管部门或工程质量监督机构应及时发出责令整改通知书。

6.0.2  检测不合格按下列流程处理：

1 混凝土原材料（主要指水泥、掺合料、外加剂）：

图 6.0.2—1混凝土原材料不合格处理流程图

2 钢筋原材：

图 6.0.2—2 钢筋原材不合格处理流程图

3 钢筋连接件：

图 6.0.2—3 钢筋连接件不合格处理流程图

4 预拌混凝土试块抗压强度不合格处理或混凝土拌合物中氯离子不合格处理（商品混凝土厂内取样）：

图 6.0.2—4预拌混凝土试块抗压强度不合格处理或混凝土拌合物中氯离子不合格处理流程图

5 混凝土试块抗压强度不合格处理（房屋建筑工地浇筑点取样）：

图 6.0.2—5 混凝土试块抗压强度不合格处理流程图

6  结构实体混凝土强度：

图 6.0.2-6  结构实体混凝土强度监督检测不合格处理流程图

7  住宅工程现浇楼板厚度：

图 6.0.2-7  现浇楼板厚度监督检测不合格处理流程图

6.0.3  其他材料经监督检测达不到相应规范标准和设计要求的，应严格按照有关标准规范规定及时进行处理。

# 7 监督检测管理

7.0.1  各级建设主管部门或工程质量监督机构在年初应根据上一年度辖区内房屋建筑工程的质量管理动态，制订年度监督检测计划。

7.0.2  各级建设主管部门或工程质量监督机构在委托有资质的检测机构进行监督检测前，宜采取招投标等方式确定检测机构，各级建设主管部门或监督机构还应定期或不定期组织对受委托的检测机构就监督检测工作进行评价。

7.0.3  各级建设主管部门或工程质量监督机构对工程质量监督检测的数据定期汇总、分析，并将相关情况定期公布。根据汇总分析情况，确定下一阶段监督检测工作重点。

7.0.4  各级建设主管部门或工程质量监督机构应做好监督检测资料的收集整理及归档。

7.0.5  工程质量监督报告中应对监督检测情况作出描述，监督检测报告应纳入监督档案保存。

7.0.6  建设主管部门或上级工程质量监督机构应对辖区内的房屋建筑工程监督检测工作开展情况进行考核。

附录A  监督检测结果通知书

| 表A监督检测结果通知书 |
| --- |
| 编号：****第(*****)号 |
| 第1页 共1页 |
| 工程名称 |  | 产品名称 |  | 样品代表数量 |  |
| 施工单位 |  | 厂家品牌 |  | 生产日期 /出厂日期 |  |
| 建设单位 |  | 使用部位 |  | 合格证号 |  |
| 监理单位 |  | 品种等级 |  | 盲样编号 |  |
| 检测单位 |  | 检验依据 |  |
| 报告编号 |  | 样品数量 |  |
| 检验结论 | （盖章） |
| 抄送部门 |  |
| 备注 | 1、本通知书适用于盲样委托检测； 2、盖章说明：本通知书未加盖公章(公章或业务专用章)无效。 |

审核：                                        编写：

| 附录B 责令改正（整改）通知单 表B 责令改正（整改）通知单 |
| --- |
| 通知单编号： | *** |
| 工程项目名称 |  |
| 施工许可证号 |  |
| 牵头单位 |  |
| 责任单位 |  |
| 核实单位 |  |
| 现场存在的问题 | 经抽查，由*********公司施工的*********存在以下问题： |
| 处理意见 | 以上问题责任单位应立即改正，限于20**年**月**日前改正完毕，并经核实单位签署核实意见后书面报我站备案。 核实单位应督促责任单位，举一反三，全面自查，及时改正，消除隐患，杜绝类似问题发生。牵头单位应作好牵头组织工作。 |
| 项目检查人及监督证号： | 工程质量监督机构(公章或业务专用章) |
|  | 签发人： |
| 年 月 日 | 年 月 日 |
| 抄送单位： |  |
| 通知单发出时间： |  | 通知单接收时间： |  |
| 通知单接收人： |  |
| 注、1、项目监督机构发出的局部停工和全面停工必须由项目监督机构进行复查；2、省、设区市级度（巡查）发出的全面停工通知单分别由省、设区市主管部门或其委托的监督机构复查；3、复查整改材料上报时限、复查单位等应在通知单中时限予以告知。4、《动态考核管理办法》第二十二条：当单位工程被抽查的主要受力构件混凝土强度经检测（包括监督检测和检测鉴定）达不到设计要求或被抽查的危险性较大的所有分部分项工程都存在发生群死群伤事故安全隐患的，方可采取全面停工改正方式。 |

附录C 监督抽样方法

表C.0.1 主要建筑材料监督抽样方式、样品数量及检测项目

| 主要原材料 | 检测依据 | 监督抽样方式及样品数量 | 监督检测项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 钢筋原材（封存样） | GB1499.1 GB1499.2 GB 50204 | 随机对同一厂家、同一牌号、同一规格的钢筋，其重量≤60吨，任选6根钢筋，有标志的钢筋应取有表面标志的部分（即有厂家标志、牌号、规格部分）各截取1.3m长（规格28mm及以上的需1.5米）。共三组力学性能试样（其中两组作为复检样）及一组重量偏差试样（一组5根，每根≥500mm）。 | 钢筋的力学性能（屈服强度，抗拉强度，断后伸长率） 工艺性能（弯曲性能） 钢筋的抗震性能（超屈比、最大力下总伸长率） 钢筋重量偏差。 |
| 钢筋接头（机械连接接头、焊接接头） | JGJ 107 JG/T 163 DBJ 13-63 JGJ 18 | 现场结构部位切取三组钢筋接头试样（两组作为复检备用），每组3个接头试件。若为闪光对焊接头的应抽取六组（含冷弯试件，四组作为复检备用）。 | 1、力学性能（拉伸试验）； 2、弯曲性能（闪光对焊接头） |
| 水泥 | 袋装水泥 | GB 50204 GB/T 12573 GB 175 | 从现场水泥堆场中随机抽20袋水泥，取等量样品混合均匀，用四分法分装成试验样、封存样两份。每份不少于6㎏。 | 1、强度 2、凝结时间 3、安定性 |
|  | 散装水泥 |  | 从罐底螺旋口抽取点样，用四分法分装成试验样、封存样两份。每份不少于6㎏。 | 1、水泥的强度 2、凝结时间 3、安定性 |
| 砼 | 自拌砼 | GB/T50080 GB 50204 GB/ T50081 GB/ T14902（针对预拌砼） | 在混凝土浇筑点进行取样，每次取样应至少留置一组标准养护试件。 | 抗压强度 |
|  | 预拌砼 |  | 1、在商品砼公司搅拌车取样（出厂混凝土强度检验）。 2、在工地浇筑点取样。 | 1、抗压强度 2、拌合物氯离子含量（厂区内预拌混凝土） |
| 砂 | JGJ 52 GB 14684 | 在料堆上取样时，取样部位应均匀分布。先将表层铲除，然后从8个部位抽取，复检样从16个部位抽取。初检样、复检样各不少于15㎏， | 1、氯离子含量 2、贝壳含量（净化砂） 3、石粉含量（人工砂）或含泥量（河砂、净化砂） |
| 粉煤灰 | GB/T 1596 | 从罐底螺旋口抽取点样，用四分法分装成初检样、复检样两份。每份不少于5㎏。 | 1、细度 2、需水量比 |
| 粒化高炉矿渣粉 | GB/T 18046 GB/T 20491 | 从罐底螺旋口抽取点样，用四分法分装成初检样、复检样两份。每份不少于5㎏。 | 1、比表面积 2、活性指数 3、流动度比 |
| 外加剂 | GB 8076 GB 23439 | 外加剂在贮存罐或仓库中取三个以上点样等量均匀混合，分装成试验样、封存样两份。每份不少于10㎏。 | 混凝土性能：减水率、凝结时间差、抗压强度比、含气量、限制膨胀率（膨胀剂） |

注：本规程对主要建筑材料的抽样样本针对的是同一批次

表C.0.2 结构实体监督抽样方式及检测项目

| 项目 | 检测依据 | 监督抽样方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 承重结构实体混凝土强度 | JGJ/T 23 | 普通混凝土回弹法（行业标准） | 对混凝土结构工程项目，按工程项目监督检测承重结构实体混凝土强度不少于1个构件。工程项目中有柱、墙砼设计强度比梁、板混凝土设计强度高两个等级及以上的梁柱（墙）节点，还应对梁柱（墙）节点混凝土强度监督检测不少于1个构件。 |
|  | DBJ/T13-71 | 普通混凝土回弹法（省标） |  |
|  | JGJ/T 294- | 高强混凝土回弹法（行业标准） |  |
|  | DBJ/T 13-113（高强） | 高强混凝土回弹法（行业标准） |  |
| 现浇结构楼板厚度 | GB 50204 | 现浇楼板厚度检测时，抽取3块楼板进行量测，每块楼板沿着对角线量测3处或抽取3块楼板复核施工、监理单位的检查情况。检测部位宜选在客厅或楼板跨度较大处；对于楼板厚度偏差较大的部位宜增加楼层净高监督检测，净高监督检测位置宜与楼板厚度监督检测位置同处。检测点位置应标识清晰记号（若采取无损检测的，宜在楼板面、板底均标识清楚），并在原始记录中记录实际检测点离各边墙体（轴线）的距离。检测点布置宜按房间对角线位置选择3个点，3个点分别在房间对角线1/4、1/2、3/4位置附近，在实测位置上标识检测点位置。 |  |

| 附录D 监督抽样单格式表 |
| --- |
| 表D.0.1 钢筋原材监督检测抽样单 |
| 监督抽样单编号： |
| 工程名称 |  | 施工单位 |  |
| 建设单位 |  | 监理单位 |  |
| 抽样地点 |  | 抽样时间 |  |
| 检测项目 | □拉伸和弯曲 □拉伸 □弯曲 □重量偏差 □ [ ] |
| 钢材供应单位 |  |  |  |
| 钢材进场时间 |  |  |  |
| 拟使用的结构部位 |  |  |  |
| 钢材类别 |  |  |  |
| 公称直径 |  |  |  |
| 级别牌号 |  |  |  |
| 表面标志 |  |  |  |
| 生产厂家 |  |  |  |
| 代表数量 |  |  |  |
| 已使用数量（吨） 使用结构部位 |  |  |  |
| 剩余数量（吨） |  |  |  |
| 炉(批)号 |  |  |  |
| 质保证号 |  |  |  |
| 检测依据 | □ GB1499.1 | □ GB1499.1 | □ GB1499.1 |
|  | □ GB1499.2 | □ GB1499.2 | □ GB1499.2 |
|  | □ | □ | □ |
| 样品编号 |  |  |  |
| 委托编号 |  |  |  |
| 备注： |
| 监理工程师对已使用该批钢筋的部位确认，对上述内容无异议签名： 联系电话： | 施工项目负责人对已使用该批钢筋的部位确认，对上述内容无异议 签名： 联系电话： | 监督抽样人签名： 联系电话： |

| 表D.0.2 钢筋机械连接接头监督抽样单 |
| --- |
| 监督抽样单编号： |
| 工程名称 |  | 施工单位 |  |
| 建设单位 |  | 监理单位 |  |
| 抽样地点 |  | 抽样时间 |  |
| 检测项目 | □拉伸 □工艺检验 □[ ] |
| 结构部位 |  |  |  |
| 接头类型 |  |  |  |
| 接头等级 |  |  |  |
| 连接件合格证 |  |  |  |
| 操作人 及操作证号 |  |  |  |
| 代表数量 |  |  |  |
| 已使用数量（个） 使用结构部位 |  |  |  |
| 剩余数量（个） |  |  |  |
| 工艺检验 报告编号 |  |  |  |
| 母材级别牌号 |  |  |  |
| 母材公称直径 |  |  |  |
| 检测依据 | □ JGJ 107 | □ JGJ 107 | □ JGJ 107 |
|  | □ JG/T 163 | □ JG/T 163 | □ JG/T 163 |
|  | □ DBJ13-63 | □ DBJ13-63 | □ DBJ13-63 |
|  | □ | □ | □ |
| 样品编号 |  |  |  |
| 委托编号 |  |  |  |
| 备注： |
| 监理工程师对已使用该批钢筋连接接头的部位确认，对上述内容若无异议签名： 联系电话： | 施工项目负责人对已使用该批钢筋连接接头的部位确认，对上述内容若无异议签名： 联系电话： | 监督抽样人签名： 联系电话： |

| 表D.0.3 钢筋焊接接头监督抽样单 |
| --- |
| 监督抽样单编号： |
| 工程名称 |  | 施工单位 |  |
| 建设单位 |  | 监理单位 |  |
| 抽样地点 |  | 抽样时间 |  |
| 检测项目 | □拉伸和弯曲 □拉伸 □弯曲 □[ ] |
| 结构部位 |  |  |  |
| 焊接方法 |  |  |  |
| 操作人 及操作证号 |  |  |  |
| 代表数量 |  |  |  |
| 钢筋类别 |  |  |  |
| 级别牌号 |  |  |  |
| 公称直径 |  |  |  |
| 工艺检验 报告编号 |  |  |  |
| 检测依据 | □ JGJ 18 □ | □JGJ 18 □ | □JGJ 18 □ |
| 样品编号 |  |  |  |
| ( )编号 |  |  |  |
| 备注： |
| 监理工程师对已使用该批钢筋焊接接头的部位确认，对上述内容若无异议签名： 联系电话： | 施工项目负责人对已使用批钢筋焊接接头的部位确认，对上述内容若无异议签名： 联系电话： | 监督抽样人签名： 联系电话： |

| 表D.0.4 散装水泥监督抽样单 |
| --- |
| 监督抽样单编号： |
| 受检单位 |  | 联系人 |  |
| 抽样罐号 |  | 抽样时间 |  |
| 代表数量 |  | 进罐时间 |  |
| 品种 |  | 生产厂家 |  |
| 出厂编号 （合格证号） |  | 生产日期 |  |
| 强度等级 |  | 检验依据 |  |
| 检测项目 | □常规检测项目 □[ ] |
| （ ）编号 |  | 样品编号 |  |
| 已使用该批次水泥的预拌混凝土工程项目名称及部位： |
| 受检单位对上述内容及样品代表性有无异议： 企业负责人： | 监督抽样人签名： 联系电话： |

注：本表适用在商品混凝土专业企业或分厂（分站）对水泥的监督检测。

| 表D.0.5 袋装水泥监督抽样单 |
| --- |
| 监督抽样单编号： |  |  |
| 工程名称 |  | 施工单位 |  |
| 建设单位 |  | 监理单位 |  |
| 抽样地点 |  | 抽样时间 |  |
| 代表数量 |  | 使用部位 |  |
| 品种 |  | 生产厂家 |  |
| 生产日期 |  | 合格证号 |  |
| 出厂日期 |  | 出厂编号 |  |
| 强度等级 |  | 检测依据 |  |
| 检测项目 | □常规检测项目 □[ ] |
| （ ）编号 |  | 样品编号 |  |
| 已使用该批次水泥的混凝土部位： |
| 监理工程师对已使用该批次水泥的部位确认，对上述内容若无异议签名： 联系电话： | 施工项目负责人对已使用该批次水泥的部位确认，对上述内容若无异议签名： 联系电话： | 监督抽样人签名： 联系电话： |

注：本表适用在工地现场对水泥的监督检测。

| 表D.0.6 混凝土试块监督抽样单 |
| --- |
| 监督抽样单编号： |  |  |  |  |
| 工程名称 |  | 施工单位 |  |
| 建设单位 |  | 监理单位 |  |
| 使用部位 |  | 抽样时间 |  |
| 产品名称 |  | 代表数量 |  |
| 产品标记 |  | 生产厂家 |  |
| 样品规格 |  | 出厂时间 |  |
| 设计坍落度 | mm | 实测坍落度 | mm |
| 养护方式 | □ 标准养护 □ 同条件养护 | 养护单位 |  |
| 抽样检测项目 | □抗压 □ | 执行标准 |  |
| ( )编号 |  | 样品编号 |  |
| 监理工程师对已使用该批次混凝土的部位确认，对上述内容无异议签名： 联系电话： | 施工项目负责人对已使用该批次混凝土的部位确认，对上述内容无异议签名： 联系电话： | 监督抽样人签名： 联系电话： |

注：本表适用在工地现场对砼试块的监督检测。

| 表D.0.7 预拌混凝土出厂检验试块监督抽样单 |
| --- |
| 监督抽样单编号： |  |  |  |
| 受检单位 |  | 联系人 |  |
| 企业地址 |  | 电话 |  |
| 抽样地点 |  | 抽检日期 |  |
| 产品标记 |  | 代表数量 |  |
| 取样数量 |  | 出厂日期 |  |
| 样品规格 |  | 检测依据 |  |
| 抽样检测项目 | □抗压 □抗折 □抗渗 | 氯离子含量 |  |
| 设计坍落度 |  |  |  |
| 样品描述： 核查该批次混凝土生产流水号： |
| 已使用该批次预拌混凝土工程项目名称及部位： |
| 受检单位对上述内容有无异议： 受检单位代表签名： | 监督抽样人（签字）： |

注：本表适用在商品混凝土专业企业或分厂（分站）对出厂砼试块的监督检测。

| 表D.0.8 细集料监督检测抽样单 |
| --- |
| 监督抽样单编号： |  |
| 受检单位 |  | 联系人 |  |
| 企业地址 |  | 电话 |  |
| 抽样地点 |  | 抽检日期 |  |
| 材料名称 | □河沙 □人工砂 | 代表数量 |  |
| 已使用工程（可附清单） |  | 已使用数量（可附清单） |  |
| 拟使用工程 （可附清单） |  | 拟使用数量 （可附清单） |  |
| 规格 |  | 合格证号 |  |
| 取样数量 |  | 生产厂家 |  |
| 抽样检测 项目 |  | 检测依据 |  |
| 样品描述： |
| 受检单位对上述内容有无异议： 受检单位代表签名： | 监督抽样人（签字）： |

注：本表适用预拌商品混凝土专业企业或分厂（分站）对细集料的监督检测。

| 表D.0.9 外加剂监督检测抽样单 |
| --- |
| 监督抽样单编号： |  |
| 受检单位 |  | 联系人及电话 |  |
| 抽样罐号 |  | 抽检日期 |  |
| 产品名称/标记 |  | 取样数量 |  |
| 产品规格/等级 |  | 代表数量 |  |
| 生产厂家 |  | 掺量 |  |
| 合格证号 |  | 出厂日期 |  |
| 抽样检测 项目 |  | 检测依据 |  |
| 样品描述： |
| 已使用该批次外加剂生产的预拌混凝土工程项目名称及部位： |
| 受检单位对上述内容有无异议： 受检单位代表签名： | 监督抽样人（签字）： |

注：本表适用预拌商品混凝土专业企业或分厂（分站）对外加剂的监督检测。

| 表D.0.10 掺合料监督抽样单 |
| --- |
| 监督抽样单编号： |  |
| 受检单位 |  | 联系人及电话 |  |
| 抽样地点 |  | 抽检日期 |  |
| 产品名称 |  | 取样数量 |  |
| 产品等级 |  | 代表数量 |  |
| 生产厂家 |  | 出厂编号 合格证号 |  |
| 产品规格 |  | 出厂日期 |  |
| 抽样检测项目 |  | 检测依据 |  |
| 样品描述： |
| 已使用该批次掺合料生产的预拌混凝土工程项目名称及部位： |
| 受检单位对上述内容有无异议： 受检单位代表签名： | 监督抽样人（签字）： |

注：本表适用预拌商品混凝土专业企业或分厂（分站）对掺合料的监督检测。

| 表D.0.11 其他材料监督抽样单 |
| --- |
| 监督抽样单编号： |  |  |
| 工程名称 |  | 施工单位 |  |
| 建设单位 |  | 监理单位 |  |
| 抽样地点 |  | 抽样时间 |  |
| 产品名称 |  | 使用部位 |  |
| 产品标记 |  | 代表数量 |  |
| 生产厂家 |  | 合格证号 |  |
| 商标 |  | 出厂编号 |  |
| 品种 |  | 出厂/生产日期 |  |
| 规格 |  | 等级 |  |
| 检测项目 | □常规检测项目 □ | 检测依据 |  |
| （ ）编号 |  | 样品编号 |  |
| 备注： |
| 监理工程师对该批材料的部位确认，对上述内容若无异议签名： 联系电话： | 施工项目负责人对已使用该批材料的部位确认，对上述内容若无异议签名： 联系电话： | 监督抽样人签名： 联系电话： |

本规程用词说明

# 1  为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

# 1） 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”， 反面词采用“严禁”；

# 2） 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

# 3） 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

# 2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

1  《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB 50204

2  《通用硅酸盐水泥》GB175

3  《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》GB 1499.1

4  《钢筋混凝土用钢第二部分：热轧带肋钢筋》GB 1499.2

5  《钢筋焊接及验收规程》 JGJ 18

6  《钢筋机械连接技术规程》 JGJ 107

7  《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CE CS03

福建省工程建设地方标准

福建省房屋建筑工程质量监督检测与管理规程

工程建设地方标准编号：DBJ/T13-XXX-20XX

住房和城乡建设部备案号：

条文说明

制定说明

《福建省房屋建筑工程质量监督检测与管理规程》（DBJ/T13-XXX-20XX），经福建省住房和城乡建设厅2016年XX月XX日以第XXX号公告批准、发布，住房和城乡建设部2016年XX月XX日以第XXX号备案。

本规程在制定过程中，编制组进行了广泛的调查研究，认真总结实践经验，参考国内外相关标准，并在广泛征求意见的基础上编制而成。

为便于广大工程质量监督机构、检测、设计、施工、监理、科研、学校等单位有关人员在使用本规程时能正确理解和执行条文规定，规程编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。但是，本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

目      次

1  总  则	31

2  术  语	32

3  一般规定	33

4  监督检测项目及频率	35

4.1  监督检测项目	35

4.2  监督检测频率	35

5  抽样与检测	36

5.1  主要建筑材料抽样	36

5.2  结构实体监督检测方法	36

6  监督检测结果处理	37

7  监督检测结果管理	38

1  总  则

1.0.1  随着国民经济的飞速发展及社会需要，房屋建筑市场规模不断壮大，施工技术及安全防护技术也日益提高，对建设行政主管部门或工程质量监督机构合理有序的完成监督检测工作也带来了新的挑战，为使福建省建设工程质量监督检测工作更加规范有力，更客观掌握工程质量的真实信息，规范福建省房屋建筑工程质量监督检测，提升全省房屋建筑工程质量监督检测与管理水平。结合我省房屋建筑工程质量监督检测管理的实际情况，依据现行国家、地方标准，制定本规程。

# 2  术  语

2.0.1  监督机构、工程质量监管人员的术语解释参照《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第5号）、《福建省建设工程质量安全监督机构及其监督人员考核管理办法》（闽建建[2015]7号）规定。

2.0.2  本规程中监管人员一般所指为工程的监督组成员，应取得建设主管部门颁发的监督岗位证书。

2.0.3  监督检测分为二类:

第一类:工程质量监管人员定期或不定期的在工地现场对影响建筑主体结构和建筑功能的主要工程材料进行监督抽样后送监督机构内设的检测部门或委托检测机构进行检测。

第二类：建设主管部门或监督机构对施工现场建筑材料、构配件和设备进行随机抽样、测试或使用便携式仪器、设备对工程实体随机检测的一种监督手段。

2.0.4  盲样委托：委托内容不体现样品来源等工程信息的一种监督检测委托形式。为保障监督检测的公正、准确，监督员在工地现场监督抽取样品后，监督机构应安排专人负责对样品重新编号后委托检测机构进行监督检测（尤其为试验周期长，无法在工地现场或实验室进行旁站检测的）；委托检测时应注意委托单上委托信息简洁，仅体现该组样品的基本信息，如样品名称、规格型号、等级、掺量及检测依据和判定标准等，不体现工程名称、代表数量、建设单位、施工单位、监理单位等体现样品来源的信息，与工程信息相确认的准确识别为监督机构重新编号（盲样号：应按年流水编号，不得重号与跳号，并建立台账）。监督检测的委托单位为建设主管部门或工程质量监督机构。

3 一般规定

3.0.1  建设主管部门或工程质量监督机构是工程监督检测的实施主体，受委托的检测机构应发挥出专业性强的特点，配合监督机构公平、公正的完成监督检测工作。

3.0.2  本条主要定义监督检测工作的表现形式。其中一种形式是监督检测工作由具备相应资格的监督机构完成，主要是考虑到各地监督机构的实际情况不同，部分监督机构具备监督检测能力较强，检测能力、人力、设备能满足大部分工程的监督检测需求。

3.0.3  本条是规定监督检测工作由具备相应资格的监督机构完成时，对于监督机构的监督检测能力的一个基本要求。一方面监督机构的检测参数应通过计量认证，另外对于监督检测的监管人员也有持证上岗的要求。

3.0.4  监督检测采取委托有资质的检测机构进行的，应符合下列要求：

1  有资质的检测机构应按照《实验室资质认定评审准则》建立和保持能够保证其公正性、独立性并与其检测活动相适应的管理体系，且检测机构受委托的监督检测项目（参数）应已取得建设主管部门颁发的检测资质。

2  受委托的检测机构不宜与所监督检测的工程项目存在检测合同关系或者其它利益关系。我们可以考虑选择错开工程原检测单位，另外再委托一家检测单位完成监督检测工作，有助于进一步提升监督检测工作的公正性，通过这个方式也可以侧面验证日常的见证取样送检及实体检测工作的完成情况。

但本条实施起来还需视各地实际情况而定，个别县市具有资质的检测机构或许仅有一家，考虑到这种情况，本条规定中定义为宜，规定尽量委托别家进行监督检测。倘若当地有资质的检测机构有2家或更多家，那么该项目的监督检测工作应委托与所监督检测的工程项目存在检测合同关系或者其它利益关系的检测机构完成。

3.0.5  监督机构在委托有资质的检测机构进行监督检测时，应签订书面委托合同，明确检测内容、范围及双方责任义务等。一方面是考虑到目前监督机构的组织机构性质多数为财政拨款事业单位，委托监督检测的费用支出也需要有正式的合同作为依据；再者，也有助于检测机构对监督机构的监督检测需要做好合同评审工作，评审本机构是否能满足本规程3.0.4条规定。

3.0.6  本条主要针对有些特殊工艺或实体监督检测工作量较多时，检测机构应提前制定具体的检测实施方案，方案里头应明确检测人员、检测时间及检测依据，现场布置等情况，实体监督检测方案经监督机构审核同意后方可实施。

3.0.7  监督机构对实体质量进行监督检测时，检测机构是受监督机构的委托，为确保监督检测的公正、准确性来说，监管人员应到场监督。施工单位和监理单位也应安排相关人员现场见证监督检测过程，对检测部位、数据无及原始记录予以签字确认。

3.0.8  对钢筋原材和水泥的监督抽样，应同时抽取初检样和复检样，并分别封样标识。对于其它主要建筑材料，宜考虑同时抽取初检样和复检样。

3.0.9  建设主管部门或监督机构对主要建筑材料的监督检测宜采取盲样委托。盲样委托应建立盲样委托管理机制，作好监督盲样抽样信息输入、盲样标识，接触样品信息的有关人员不得泄漏与样品有关信息。当盲样检测完成后，建设主管部门或监督机构将工程信息与检测报告对应，出具监督检测结果通知书。监督检测结果通知书格式按照本规程附录A执行。

3.0.10  监管人员收到监督检测不合格报告或监督检测结果不合格通知书后应及时发出《责令整改通知书》，《责令整改通知书》格式按照本规程附录B执行。

# 4 监督检测项目及频率

4.1监督检测项目

4.1.1和4.1.2条  主要规定了主要建筑材料和实体的监督检测项目。主要是考虑到如今房屋建筑工程的钢筋混凝土结构对主要建筑材料的性能要求越来越高，易影响到结构安全，且其比较常用，使用频率高；另因目前各级建设主管部门或工程质量监督机构在购买服务方面的资金预算也比较有限，故结合省住建厅的各项规定，综合而成了主要建筑材料及实体监督检测项目。

4.2  监督检测频率

4.2.1 和4.2.2条  主要是规定了主要建筑材料和结构实体的监督检测频率。目前各级建设主管部门或工程质量监督机构把主要的精力都放在主要建筑材料及结构实体上，全省定期对不合格材料进行通报，让不合格材料无处遁形。结合《福建省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理实施办法》闽建建【2010】74号文第十二条第（二）款第1点也规定了我省结构材料力学性能的最低监督检测频率，本规程作相同规定。

《福建省预拌商品混凝土质量管理标准》闽建[2012]15号文第三十七条第二条款规定监督机构对预拌商品混凝土企业或分厂（分站）的最低监督检测频率要求。

《福建省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理实施办法》闽建建【2010】74号文第十二条第（二）款第2点规定了我省结构受力钢筋接头力学性能的最低监督检测频率，本规程作相同规定。

对于闽建建【2010】74号文未对其它材料的的监督检测最低频率作具体规定，各级建设主管部门或监督机构可根据本辖区质量管理动态情况，在保证水泥、钢筋等主要建筑材料的监督检测频率的基础上，组织其它建筑材料及项目的专项监督检测工作，如防水涂料、防水卷材等材料市场较为混乱，各级主管部门可增加此方面的原材料及功能性监督检测。

# 5    抽样与检测

5.1  主要建筑材料抽样

5.1.1  对于施工堆场放置的钢筋原材等主要建筑材料，若有合格证、进场验收报告等质保资料的，可在堆场内随机抽取；针对现场无法提供质保资料，应到施工作业面上随机截取试件，并在抽样单中注明使用部位。

5.1.2  对于已在现场相应的施工部位的钢筋焊接接头或机械连接接头，可认为是施工单位自检合格的。

5.1.3  主要建筑材料、实体监督检测的抽样方式、样品数量、检测项目可按本规程附录C及相关技术标准执行。

5.2 结构实体监督检测方法

5.2.1  对于工程实体的监督检测部位，在去结构实体检测前应在图纸上先随机勾选作为抽样样本。

5.2.2  对于承重结构实体（柱、墙、梁、板）混凝土强度检测目前较为成熟的检测方法有回弹法、超声回弹综合法，钻芯法测强等，目前最常用的为回弹法。

5.2.3  监督检测人员在实体检测后应在相应检测部位做好标识工作。如此检测数据追溯性更强，在使用回弹法监督检测时，宜使用数字回弹仪，回弹检测前在构件表面明显标识出测区位置及分布，在原始记录中记录测区布置示意图和外观质量情况，应有监督检测人员、施工单位、监理单位代表的签字。碳化深度测量点也应有明显标识，并注明碳化深度数值。

5.2.4  现浇板厚度检测时，应在测试点位置标识清晰记号，并在原始记录中记录实际测试点的实际轴线位置及对应的顺序号。检测点布置对角线位置选择3个点，为对角线1/4、1/2、3/4位置处各1点，在实测位置上标识检测点位置。

5.2.5  在填写结构实体监督检测记录时应写明单位工程名称，抽检构件的轴线，与轴线的距离等，应能在图纸上溯源到监督检测部位。

5.2.6  如钢筋保护层厚度扫描、截面尺寸等对工程质量实体其它项目的监督检测时，也应在检测部位表面上做明显的标识（可在构件表面标识出清晰的测试点位置记号，区域扫描则要求标识出扫描边界，并在原始记录中清楚描述出测试点或测试面位置）。既体现了检测数据的严谨性，也利于复核及再现试验数据。

6  监督检测结果处理

6.0.1  对于现场使用的主要建筑材料或结构实体的监督检测的结果，检测机构均应及时出具正式的检测报告并送达委托方，便于建设主管部门或工程质量监督机构作下一步处理。

6.0.2  本条主要是对混凝土原材料、钢筋原材、钢筋连接件及混凝土试块及结构混凝土强度和板厚监督检测不合格处理的的基本流程。

7  监督检测结果管理

7.0.1  各级建设主管部门或监督机构应定期或不定期组织对受委托的检测机构就监督检测工作进行评价，可以将评价结果通过招投标来选择合适的检测机构来委托监督检测。

7.0.2  各级建设主管部门或工程质量监督机构应做好监督检测资料的收集整理及归档。对于抽样单和现场采集的材料质保或质控资料，宜随同监督检测报告一同保存。

# Comments

随便找一本行标作参考，编写制订说明